## Slide 1
Zestaw komputerowy
  klawiatura,
  mysz komputerowa,
  kamera internetowa,
  mikrofon.
Urządzenia wejścia:
Dane wejściowe to te, które są przekazywane do systemu, a dane wyjściowe to te, które z systemu są wysyłane.
  płyta główna, procesor, pamięć RAM, zasilacz, pamięć masowa, karta graficzna etc.
Jednostka centralna
  monitor,
  drukarka,
  głośniki,
  słuchawki.
Urządzenia wyjścia:

## Slide 2
Płyta główna
Magistrala – zestaw przewodów, łączący różne elementy systemu (procesor, pamięć, urządzenia wejścia/wyjścia).
Wyróżniamy:
Magistralę danych, adresową oraz sterującą.
Magistrala danych - przesyła dane użytkowe pomiędzy urządzeniami komputera;
Magistrala adresowa - nazywana szyną adresową, wskazuje urządzenia lub komórki pamięci, z których, lub do których będą przesyłane dane;
Magistrala sterująca – nazywana szyną sterującą, określa, czy dane są zapisywane, czy odczytywane z urządzeń lub komórek pamięci.
Najważniejszy moduł komputera.

## Slide 3
Gniazdo CPU
Mocowanie chłodzenia CPU
Złącza wentylatora CPU
Złącza pamięci typu DIMM x4 – pamięć RAM
Złącze M.2 – dysk SSD
Złącza M.2
USB
Złącza do podłączenia do urządzeń peryferyjnych
Złącza SATA
Złącze zasilacza 24-pinowe
Złącze zasilacza 8-pinowe
13, 14, 15, 16, 17 - PCI Express – złącze do kart zewnętrznych np. graficznych.
18. Zintegrowana karta sieciowa
19. Układ Super I/O
20. Układ dźwiękowy audio
21. Złącza audio panelu przedniego
22. Złącze portu szeregowego
23. Złącze modułu TPM
24. Dodatkowe złącza wentylatora CPU i pompy chłodzenia wodnego AiO
25. Złacze USB 2.0
26. Złacze USB 3.1
27. Złacze USB 2.0
28. Złącze panelu przedniego (do podłączenia diod, resetu, zasilania)
29. 30 Złącza wentylatora CPU i pompy chłodzenia wodnego AiO
31. Bateria pamięci CMOS (NVRAM)
32. Chipset Intel
33. Przycisk MEMOK

## Slide 5
Procesor
Procesor – CPU (ang. Central Processing Unit)
Cyfrowy układ scalony, pobierający dane z pamięci i wykonujący wszystkie obliczenia.
Zadania Procesora:
Wykonywanie poleceń programów;
Przetwarzanie danych;
Kontrola pracy innych podzespołów.
Podstawowe parametry jakimi opisywane są procesory to:
Liczba rdzeni - każdy rdzeń wykonuje zadania niezależnie. Im więcej rdzeni tym szybszy procesor
Częstotliwość taktowania,
Rozmiar cache (pamięci podręcznej) - szybka pamięć w procesorze.

## Slide 6
Procesor
Taktowanie – czyli jak szybko procesor wykonuje instrukcje.
Taktowanie mierzone w hercach – Hz, gdzie:
1 Hz = 1 cykl na sekundę;
1 GHz = 1 miliard cykli na sekundę.
Procesor działa w rytmie cykli zegara.
W każdym cyklu może wykonać część instrukcji lub przygotować się do następnej.
Czyli Taktowanie (Hz) mówi, ile cykli wykona procesor w ciągu sekundy.

## Slide 7
Pamięć
Pamięć operacyjna:
ROM – pamięć stała, umieszczona na płycie głównej. Zapis wszystkiego co komputer „umie” po włączeniu zasilania.
RAM – pamięć o swobodnym dostępie, która przechowuje aktualnie wykonywane zadania wraz z danymi. Resetuje się po wyłączeniu zasilania.

## Slide 8
Pamięć
Pamięć zewnętrzna:
Pamięci zewnętrzne służą do przechowywania dużych ilości danych i programów. Są to wszelkiego rodzaju nośniki danych. Po wyłączeniu komputera pamięć zewnętrzna nie traci swej zawartości i po ponownym włączeniu można z niej odczytać dane.
Do pamięci zewnętrznych możemy zaliczyć:
Dyski twarde HDD - urządzenia pamięci z krążkami pokrytymi warstwą magnetyczną.
Nośniki optyczne - płyty CD, DVD.
Pendrive'y - urządzenia przenośne, nazywane również pamięciami flash , które podłączamy do portu USB.
Dyski SSD - podobne w konstrukcji jak pendrive'y, ale o większej pojemności, stosowane są w komputerach jako dyski twarde.

## Slide 9
Gniazda i złącza
Wyróżniamy:
D-SUB (VGA) - tandardowe złącze analogowe sygnału wideo
DVI - Służy do wysyłania sygnału wideo, zarówno cyfrowego, jak i analogowego (w zależności od typu DVI).
HDMI - multimedialne złącze cyfrowe stosowane nie tylko w kartach graficznych komputerów, ale również szeroko wykorzystywane w wielu urządzeniach codziennego użytku.
USB typu C
USB 3.1
RJ – 45 - typ złącza stosowany do połączenia komputera z siecią internetową za pomocą kabla sieciowego
Jack - złącze transmitujące sygnały analogowe, wykorzystywane głównie do połączeń audio.
DisplayPort - następca HDMI, umożliwia przesyłanie wysokiej jakości obrazu oraz dźwięku z komputera.

## Slide 10
System komputerowy
układ współdziałających ze sobą (według pewnych zasad) dwóch składowych: sprzętu komputerowego (hardware) oraz oprogramowania (software).
  warstwa sprzętowa
  system operacyjny
  programy narzędziowe
  programy użytkowe
  użytkownicy
Warstwy systemu komputerowego:

## Slide 11
zapisany w pamięci stałej zestaw podstawowych procedur pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym, a sprzętem. Jest on integralną częścią każdej płyty i nie może być wymieniany pomiędzy innymi różnymi płytami.
Zadania Biosu:
  przeprowadzenie po restarcie testów podstawowych układów urządzeń systemów zwanych autotestem po włączeniu zasilania (POST)
  inicjalizacja pracy systemów
  zapewnienie w postaci programów obsługi przerwań, procedur obsługi, podstawowych i standardowych urządzeń systemu
  niwelacja z punktu widzenia systemu operacyjnego, różnic konstrukcyjnych.
Wejście do BIOSu odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza tuż po włączeniu komputera - przed włączeniem systemu Windows.
BIOS
Zanim załaduje się system operacyjny

## Slide 12
interfejs pomiędzy systemem operacyjnym, a oprogramowaniem. Jest on następcą BIOSu w komputerach osobistych. Został opracowany przez firmę Intel.
Kluczowe cechy i zalety UEFI:
  Szybszy rozruch: Uruchamia system operacyjny znacznie szybciej niż tradycyjny BIOS.
  Wsparcie dla dużych dysków: Potrafi obsługiwać dyski twarde o pojemności większej niż 2 terabajty.
  Bezpieczne uruchamianie (Secure Boot): Funkcja zabezpieczająca, która zapobiega uruchomieniu złośliwego oprogramowania.
  Graficzny interfejs użytkownika: Zapewnia bardziej przyjazny i intuicyjny interfejs, często sterowany myszą.
  Rozszerzalność i elastyczność: Pozwala na łatwiejsze aktualizacje i modyfikacje firmware.
  Zarządzanie energią: Umożliwia optymalizację zużycia energii i konfigurację zachowania komputera po utracie zasilania.
UEFI
Zanim załaduje się system operacyjny

## Slide 13
System operacyjny
System operacyjny - podstawowe oprogramowanie komputera (lub telefonu, konsoli, tabletu itd.), które zarządza całym sprzętem i umożliwia uruchamianie innych programów.

## Slide 14
Zadania systemu operacyjnego
  Tworzenie, przechowywanie, kopiowanie, przenoszenie, kasowanie plików.
Zarządzanie danymi
  planowanie oraz przydział czasu procesora
  kontrola i przydział pamięci operacyjnej
Zarządzanie procesami
Komunikacja
z użytkownikiem
  Wyświetlanie okien, ikon, menu;
  Umożliwienie obsługi komputera.
  Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia (klawiatura, mysz, drukarka, mikrofon);
  Optymalizacja pracy sprzętu.
Zarządzanie sprzętem

## Slide 15
jest to warstwa odpowiedzialna za wykonywanie podstawowych zadań systemu operacyjnego, tj. zarządza pamięcią, procesami, urządzeniami i plikami.;
Jądro
(ang. Kernel)
jest to specjalny program służący do komunikacji użytkownika z systemem operacyjnym;
Powłoka (shell)
jest to warstwa odpowiedzialna za sposób organizacji danych na nośniku.
system plików
Warstwy systemu operacyjnego
Przyjmuję się podział na trzy główne elementy budowy systemu operacyjnego:

## Slide 16
  przydział czasu procesora
  przydział obszarów pamięci
  obsługa plików
Zadania jądra systemu:
  wielozadaniowość (możliwość równoczesnego uruchamiania wielu procesów)
  wielowątkowość (wykonywanie wielu niezależnych wątków w ramach jednego procesu)
  wywłaszczalność (zdolność jądra do wstrzymania aktualnie wykonywanego zadania, aby umożliwić przeprowadzenie innego zadania)
  skalowalność (możliwość rozwoju lub miniaturyzacji sprzętu)
Cechy jądra systemu operacyjnego:
  zgłoszenie gotowości systemu
  pośredniczenie między jądrem, a użytkownikiem
  analiza poleceń i zlecenie jądru uruchomionego programu użytkowego
  wyświetlenie odpowiedzi jądra
Zadania powłoki

## Slide 17
System operacyjny | Opis | Języki użyte do budowy
Windows | Najpopularniejszy na PC, używany w biurach i grach. | C, C++, C#
Linux | Darmowy, otwarto-źródłowy, stosowany na serwerach i komputerach | C, asembler
macOS | System Apple dla komputerów Mac, stabilny i zintegrowany ze sprzętem. | Objective-C, Swift, C
Android | Mobilny system Google (telefony, tablety, TV). | Java, Kotlin, C, C++
iOS | Mobilny system Apple dla iPhone/iPad. | Objective-C, Swift, C
Unix | Starszy, stabilny system, baza dla innych SO | 
CChrome OS | Lekki system oparty na przeglądarce, dla laptopów | C, C++, JavaScript

## Slide 18
Płatny
Wymaga mocnego sprzętu
Mniej stabilny niż Linux
Mniejsza możliwość personalizacji w porównaniu z Linuxem
Wady
Windows
Wydajny system z szerokim wsparciem dla oprogramowania i gier.
Intuicyjny interfejs graficzny, ułatwiający obsługę nawet mniej zaawansowanym użytkownikom.
Regularne aktualizacje poprawiające bezpieczeństwo i funkcjonalność.
Duża społeczność użytkowników i dostęp do wsparcia technicznego.
Zalety

## Slide 19
Mniejsza dostępność niektórych programów komercyjnych.
Wyższy próg wejścia dla nowych użytkowników.
Ograniczone wsparcie dla niektórych urządzeń peryferyjnych.
Wady
Linux
Otwarte systemy pozwalają na modyfikację kodu źródłowego.
Zoptymalizowany system działający efektywnie nawet na starszym sprzęcie.
Wysoka odporność na wirusy i ataki.
Duże możliwości personalizacji i konfiguracji.
Zalety

## Slide 20
Dostępny tylko na sprzęcie Apple, który jest droższy.
Ograniczona kompatybilność z niektórymi aplikacjami i grami.
Mniejsze możliwości personalizacji w porównaniu z Linuxem.
Wady
macOS
Elegancki interfejs z intuicyjną nawigacją.
Wysoka wydajność i stabilność działania.
Doskonała integracja z innymi urządzeniami Apple.
Zalety

## Slide 21
Darmowy
Ogromna liczba aplikacji
Działa na wielu urządzeniach
Możliwość modyfikacji
Obsługa kart pamięci i wielu standardów
Fragmentacja (różne wersje na różnych telefonach)
Reklamy i złośliwe aplikacje
Często wolniejsze aktualizacje
Może zwalniać po czasie
Android
iOS vs. Android
Stabilny i szybki
Regularne aktualizacje
Bardzo bezpieczny
Spójny ekosystem Apple
Łatwy w obsłudze
Tylko na iPhone/iPad
Drogi sprzęt
Mała personalizacja
Mniej aplikacji darmowych niż Android
iOS

## Slide 22
Podział programów komputerowych
Programy służące do wykonywania konkretnych zadań dla użytkownika. Do kategorii tej zaliczają się programy biurowe (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne), programy graficzne, przeglądarki internetowe, odtwarzacze multimediów, aplikacje komunikacyjne, a także wyspecjalizowane programy dla poszczególnych branż,
Programy użytkowe
Programy narzędziowe
Języki programowania
Specjalistyczne oprogramowanie systemowe, które wspiera zarządzanie, optymalizację, konserwację i bezpieczeństwo komputera oraz urządzeń inteligentnych. W tej kategorii znajdują się narzędzia do czyszczenia systemu (np. CCleaner), zarządzania dyskami, odzyskiwania danych, monitorowania system.
Narzędzie pozwalające formułować instrukcje dla komputera, określając jakie zadania ma wykonać. Jest to system reguł, który definiuje sposób tworzenia programów, zarówno pod kątem logicznej struktury (semantyka), jak i ich pisowni (składnia).
Python, C++, Java, JavaScript, C#, SQL

## Slide 23
Pliki
Określa typ i zwykle wskazuje program, w którym utworzono plik.
Rozszerzenie pliku
Nazwa pliku
Plik komputerowy to uporządkowany, nazwany zbiór danych o skończonej długości, przechowywany na urządzeniu pamięci masowej (np. dysku) i służący do rejestrowania informacji takich jak tekst, obrazy, muzyka, wideo czy programy
Składa się z dwóch członów: nazwy oraz rozszerzenia, np.
Plik.exe

## Slide 24
Rozszerzenie | Typ pliku
Exe, com | Plik wykonywalny przez system Windows (uruchomienie skutkuje wykonanie zawartego w nim programu).
bat | Tzw. Plik wsadowy czyli plik tekstowy wykonywalny, po jego uruchomieniu wykonywane są instrukcje zapisane wewnątrz.
Sys, dll | Pliki składowe systemu operacyjnego i oprogramowania (biblioteki z kodem)
txt | Plik tekstowy
Rtf, foc, docs | Plik tekstowy (np. Ms. Word)
odt | Plik tekstowy standardu OpenDocument

## Slide 25
Rozszerzenie | Typ pliku
pdf | Plik dokumentów elektronicznych
Zip, rar | Pliki zarchiwizowane
Sys, dll | Pliki składowe systemu operacyjnego i oprogramowania (biblioteki z kodem)
Jpg, gif, png, bmp | Pliki graficzne bitmapowe
Cdr, svg | Pliki graficzne wektorowe
Wav, mid, mp3 | Plik muzyczne
Htm, html, htmlx | Pliki hipertekstowe

## Slide 26
Rozszerzenie | Typ pliku
Ppt, pptx | Plik prezentacji
Xls, xlsx | Pliki excel

## Slide 27
Bezpieczeństwo pracy w systemie i sieci
  Pamiętaj o silnym haśle!
  Ustaw automatyczną blokadę;
  Używaj konta użytkownika,
a nie administratora.
Ochrona dostępu
  Pamiętaj o aktualizacji systemu i sterowników!
Aktualizacje
  Pamiętaj o włączeniu antywirusa!
  Nie otwieraj podejrzanych linków, załączników, obrazów;
  Uważaj na podejrzane wiadomosci oraz phishing;
  Pobieraj jedynie z zaufanych źródeł.
Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem
  Zapisuj ważne dane w chmurze, bądź na dysku zewnętrznym.
Kopie zapasowe

## Slide 28
Formy naruszania bezpieczeństwa systemu operacyjnego
• włamania i kradzieże danych
• destrukcja systemu operacyjnego lub jego komponentów czy aplikacji
• wykorzystanie systemu operacyjnego do realizacji ataku na inny cel (jako zombie)
Typowy scenariusz ataku na SO
zlokalizowanie systemu do zaatakowania
wtargnięcie na konto legalnego użytkownika (wykorzystując brak hasła, złamanie łatwego hasła, podsłuchanie hasła)
wykorzystanie błędów i luk w komponentach systemu lub w ich konfiguracji w celu uzyskania dostępu do konta uprzywilejowanego
wykonanie nieuprawnionych działań
zainstalowanie furtki dla bieżącego lub przyszłego wykorzystania
zatarcie śladów działalności (usunięcie zapisów z rejestrów systemowych)
ataki na inne komputery

## Slide 29
Przykłady wrażliwych obszarów OS
• usługi informacyjne (jak netstat, systat, nbtstat, finger, rusers, showmount, ident),
• usługi konfiguracyjne (bootparam, dhcp, zdalne zarządzanie),
• zdalne wywołanie procdur RPC (rpcinfo, rexec)
• rozproszone systemy plików (np. NFS),
• usługi zdalnego dostępu,
• mechanizm domen zaufania,
• usługi komunikacyjne i pocztowe
• W rożnych systemach operacyjnych, a nawet w różnych ich wersjach, można zaobserwować różną podatność komponentów na poszczególne rodzaje ataków.
• Często istnieją gotowe i łatwo dostępne narzędzia ataków skierowane na wybrane wersje systemu lub jego konkretnych komponentów.
• Skuteczne przeprowadzenie ataku staje się rzeczą relatywnie prostą i nie wymagającą praktycznie żadnej wiedzy technicznej.
• Istotna jest niewątpliwie możliwość zdalnej detekcji systemu operacyjnego, jego wersji i dostępnych w nim komponentów (szczególnie sług dostępnych zdalnie).

## Slide 30
Ataki na systemy komputerowe
Atak na system komputerowy jest to działanie mające na celu przeniknięcie do chronionego systemu komputerowego w celu przechwycenia, zniszczenia lub zmodyfikowania przechowywanych tam informacji.
Ataki możemy podzielić ze względu na:
1. Miejsce ich przeprowadzania:
Zewnętrzne (zdalne) - ataki przeprowadzane są z systemów znajdujących się poza atakowaną siecią
Wewnętrzne (lokalne) - ataki przeprowadzane są z systemów znajdujących się w atakowanej sieci
2. Zamiar:
Zamierzony - atakujący zdaje sobie sprawę z tego, co robi i jakie konsekwencje mogą z tego wyniknąć, na przykład atak w celu uzyskania konkretnie wytyczonych informacji.
Niezamierzony - atakujący przypadkowo i nieświadomie dokonuje ataku, na przykład jeden z użytkowników serwera przez błąd programu obchodzi system autoryzacji uzyskując prawa administratora.

## Slide 31
3. Aktywność:
Aktywny - w wyniku ataku system komputerowy traci integralność, na przykład atak włamywacza, który usuwa pewną ilość ważnych danych oraz powoduje zmianę działania programów. Atakiem aktywnym może być także modyfikowanie strumienia danych lub tworzenie danych fałszywych.
Pasywny - atak ten polega na wejściu do systemu bez dokonywania żadnych zmian, na przykład atak włamywacza, który kopiuje pewną ilość ważnych danych nie powodując zmian w działaniu programów. Atakiem pasywnym może być także podsłuchiwanie lub monitorowanie przesyłanych danych. W tym przypadku celem osoby atakującej jest odkrycie zawartości komunikatu. Ataki pasywne są bardzo trudne do wykrycia, ponieważ nie wiążą się z modyfikacjami jakichkolwiek danych.

## Slide 32
4. Przepływ informacji:
Przerwanie (interruption) - jest atakiem na dyspozycyjność polegającym na częściowym zniszczeniu systemu lub spowodowaniu jego niedostępności (niezdolności do normalnego użytkowania). Przykładem tutaj może być fizyczne zniszczenie fragmentu komputera lub sieci, np. uszkodzenie dysku, przecięcie linii łączności między komputerem a drugim obiektem, lub uniemożliwienie działania systemu zarządzania plikami.
Przechwycenie (interception) - jest atakiem opierającym się na poufności i występuje wtedy, gdy ktoś niepowołany uzyskuje dostęp do zasobów naszego systemu komputerowego. Przykładem tutaj może być podsłuch pakietów w celu przechwycenia danych w sieci i nielegalne kopiowanie plików lub programów.
Modyfikacja (modification) - jest atakiem opierającym się na nienaruszalności polegającym na zdobyciu dostępu do zasobów przez niepowołaną osobę, która wprowadza do nich jakieś zmiany w celu uzyskania wyższych praw lub utrzymaniu dostępu do danego systemu. Przykładem tutaj może być zmiana wartości w pliku z danymi, wprowadzenie zmiany w programie w celu wywołania innego sposobu jego działania lub modyfikacja komunikatów przesyłanych w sieci.

## Slide 33
Podrobienie (fabrication) - podrobienie jest atakiem opierającym się na autentyczności, podczas przesyłania danych z jednego do drugiego komputera trzeci komputer blokuje uniemożliwiając mu dalszy przesył, a sam wprowadza do systemu drugiego komputera fałszywe obiekty. Przykładem tutaj może być wprowadzenie nieautentycznych komunikatów do sieci lub dodanie danych do pliku.

## Slide 34
Przykłady ataków:
1. Skanowanie - skaner to program automatycznie wyszukujący luki w systemie.
Co skaner może?
odnaleźć komputer lub sieć wykryć obsługiwane przez serwer usługi zdiagnozować je scharakteryzować system operacyjny scharakteryzować strukturę sieci komputerowej
Co więc haker robi?
W pierwszej kolejności wykonuje skanowanie zdalnej maszyny pod kątem otwartych portów, a następnie próbuje uzyskać informacje o rodzaju i wersji oprogramowania odpowiedzialnego za obsługę tych portów, a także informacje o architekturze i systemie operacyjnym. Większość wykorzystywanych przez hakerów dziur w systemach jest zależna od oprogramowania zarządzającego daną usługą, bądź nawet od wersji całego systemu. Posiadając już wszelkie informacje, haker może odwiedzając stronę internetową z listą dostępnych exploitów, ściągnąć z niej odpowiedni program i przeprowadzić atak.

## Slide 35
Przykłady ataków:
2. Sniffing - technika przechwytywania, monitorowania i analizowania ruchu sieciowego za pomocą specjalnego oprogramowania lub urządzenia zwanego snifferem.
Wykrywanie snifferów w sieci jest zadaniem trudnym, bowiem programy tego typu działają pasywnie i nie zostawiają żadnych śladów w logach systemowych.

## Slide 36
Przykłady ataków:
3. Spoofing - technika cyberprzestępcza polegająca na podszywaniu się pod inne komputery/adresy, aby oszukać ofiarę i uzyskać dostęp do poufnych informacji, takich jak dane osobowe czy finansowe.
4. Hijacking - wszystkie ataki, w których włamywacz próbuje uzyskać dostęp do istniejącej sesji użytkownika, tzn. takich gdzie identyfikator został już wcześniej przydzielony. Polegają na uzyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do systemów komputerowych na skutek przechwycenia sesji legalnego użytkownika.
5. Wirusy - Cechy charakterystyczne:
Powielają się - wirusy rozprzestrzeniają się poprzez pliki wykonywaln. Do uaktywnienia wirusa niezbędne jest uruchomienie zawierającego go pliku; część wirusów wykorzystuje błędy w oprogramowaniu umożliwiające uruchamianie plików automatycznie (np. REDLOF, różne robaki pocztowe) Robaki potrafią same rozprzestrzeniać się na inne komputery wykorzystując mechanizmy sieciowe.

## Slide 37
Możliwe skutki:
utrudnianie (czasami uniemożliwianie) pracy na komputerze - w przypadku wielu wirusów jedyny cel
mogą niszczyć, zmieniać dane i/lub oprogramowanie zawarte na dysku
mogą wykradać dane
mogą przenosić i instalować inne typy złośliwych programów, np. konie trojańskie
istnieją (bardzo rzadkie) wirusy mogące uszkodzić komputer - kasowanie pamięci Flash

## Slide 38
Konie trojańskie
Cechy charakterystyczne:
nie powielają się samoczynnie (ale mogą być roznoszone przez wirusy)
udają programy użytkowe, narzędziowe, gry (stąd nazwa)
końmi trojańskimi mogą być także np. strony WWW zawierające odpowiednio spreparowane kontrolki ActiveX
zazwyczaj ukrywają się w systemie, tak aby ich działania były trudno zauważalne często umożliwiają dostęp z zewnątrz do komputera bez wiedzy użytkownika
Możliwe skutki:
mogą umożliwiać innym osobom manipulowanie komputerem i znajdującymi się na nim danymi bez wiedzy użytkownika
mogą wykradać dane, przechwytywać obraz z ekranu, tekst pisany na klawiaturze
mogą wykorzystywać komputer do rozsyłania spamu lub zdalnych ataków na inne komputery
mogą pobierać z sieci i instalować inne konie trojańskie lub spyware dialery mogą narazić użytkowników modemów na wysokie koszty

## Slide 39
Spyware
Cechy charakterystyczne:
zawarte w oficjalnych wersjach instalacyjnych wielu różnych "darmowych" programów !!! (np. KaZaA)
pojawiają się także w postaci kontrolek ActiveX na stronach WWW (np. Gator - "Precision Time")
podstawowy i jedyny cel - szpiegowanie użytkownika (informacja o odwiedzanych stronach WWW, ściąganych plikach itp. - zazwyczaj anonimowa, ale niektóre programy mogą przesyłać dane personalne)
obecność w programie okienek reklamowych może świadczyć o obecności spyware trudne do odinstalowania, nawet po odinstalowaniu programu - "nosiciela" pozostają w systemie
skutkiem ubocznym może być nieprawidłowe działanie innych programów
zazwyczaj niewykrywane przez programy antywirusowe; niezbędne specjalne programy do wykrywania i usuwania spyware (np. Ad-Aware, Spybot Search & Destroy)
programy użytkowe zawierające spyware często nie działają po jego usunięciu funkcje szpiegowskie pełnią czasem także reklamy na stronach WWW

## Slide 40
DoS (Denial of Service)
W ogólnym znaczeniu metoda ta polega na częściowym lub całkowitym zablokowaniu dostępu do świadczonych usług. Podatność ośrodków sieciowych na ataki DoS wynika z ograniczenia zasobów każdego serwera/systemu. W przypadku zastosowań WWW ograniczenie to wynika przede wszystkim z przepustowości łącza. Ale nie tylko, innymi ograniczeniami są pamięć operacyjna oraz moc obliczeniowa warunkowana rodzajem stosowanego procesora (procesorów). Celem i konsekwencją ataku DDoS jest uniemożliwienie systemowi świadczenia usług, co osiąga się przez zajęcie jego zasobów "czymś innym".
DoS - oznacza typ cyberataku, w którym hakerzy, zalewając serwer dużą ilością danych, uniemożliwiają jego prawidłowe funkcjonowanie i dostęp dla legalnych użytkowników.
DDoS - rozproszony atak cybernetyczny polegający na masowym wysyłaniu zapytań do celu (strony internetowej, serwera, usługi) z wielu źródeł jednocześnie, aby przeciążyć jego zasoby i uniemożliwić prawidłowe działanie prawdziwym użytkownikom